IZ 271/25/2019 											załącznik nr 8 do SIWZ - zmodyfikowany dnia 17-12-2019 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia „Zakup fabrycznie nowego, lekkiego, terenowego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Pruchnik I”.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |
| 1.1 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2019 rok(rok produkcji podwozia, rok produkcji zabudowy) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* Podać markę, typ podwozia, rok produkcji …………………………………………………………… …………………………………………………………… |
| 1.2 | Pojazd musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności: - ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022 -j.t.), - posiadać ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2018 poz. 984 ze zm.) - samochód musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z art. 70a ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz spełniać wymogi w zakresie norm emisji spalin umożliwiające zarejestrowanie pojazdu, - Samochód musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019, poz. 595 ze zm.). - dokument "świadectwo homologacji typu" potwierdzający parametry oferowanego pojazdu w zakresie: mocy pojazdu (zaleca się załączenie kopii do oferty). - ważne zaświadczenie informujące, że producent pojazdu gotowego posiada autoryzację producenta podwozia wykorzystanego do jego zabudowy w celu utrzymania pełnej gwarancji producenta podwozia ((zaleca się załączenie kopii do oferty). | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| II. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 2.1 | Maksymalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej nie może przekroczyć 7 000 kg | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 2.2 | Samochód wyposażony w silnik o pojemności skokowej minimum 2900cm³ oraz mocy min. 175 KM | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 2.3 | Samochód wyposażony w: podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4+bieg terenowy LOW RANGE lub równoważny: przekładnię rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych blokadę mechanizmu różnicowego osi tylnej , przedniej oraz międzyosiowego skrzynię biegów-manualna o maksymalnym przełożeniu- 6 biegów do przodu +plus wsteczny system ABS, ESP, EBC, EBD, TCS, HBA zbiornik paliwa min.70 litrów 2 akumulatory o pojemności ,min.170 Ah każdy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 2.4 | Samochód wyposażony w silnik, spełniający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) i aktualnie obowiązującą normę emisji spalin dla nowych samochodów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 2.5 | Kabina załogi zespolona jednomodułowa cztero drzwiowa, liczba miejsc – min. 5 Kabina wyposażona w : klimatyzację manualną, indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku szperacz ręczny do oświetlenia numerów budynków elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy oraz w części załogowej elektrycznie sterowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy elektrycznie podgrzewane lusterka główne i szerokokątne, zewnętrzne lusterko rampowe-krawężnikowe z prawej strony lusterko rampowe- dojazdowe, przednie poręcz do trzymania w tylnej części kabiny centralny zamek sterowany z kluczyka listwy z oświetleniem typu LED umieszczone obustronnie, nad drzwiami wyjściowymi do kabiny załogi ogrzewanie postojowe przedziału pasażerskiego Kabina wyposażona dodatkowo w: uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń. odblokowanie każdego aparatu indywidualnie dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 2.6 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, o zwiększonej odporności na ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla pasażera(dowódcy): z mechaniczną regulacją wysokości z regulacją odległości całego fotela z regulacją pochylenia oparcia | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 2.7 | W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: radiotelefon samochodowy, przewoźny, tryb cyfrowo-analogowy o parametrach min: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 5÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz fabryczne radio z wejściem SD podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 2.8 | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym , słownym sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym , słownym sygnalizacja załączonego gniazda ładowania i stan naładowania akumulatorów główny wyłącznik oświetlenia skrytek sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy kontrolka włączenia autopompy wskaźnik poziomu wody w zbiorniku wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku wskaźnik niskiego ciśnienia wskaźnik wysokiego ciśnienia | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 2.9 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200W Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie ,zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez manipulator oraz klakson pojazdu, manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne, podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy. Wymagana funkcjonalność podstawowa: minimum pięć różnych trybów pracy w ciągu dnia i nocy dla sygnalizacji dźwiękowej załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku) wyłączenie sygnałów dźwiękowych (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku) wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku) Na dachu kabiny zamontowana kompozytowa nadbudowa, dopasowana do szerokości dachu ukształtowana opływowo z zamontowaną lampą zespoloną z podświetlanym napisem „STRAŻ” i dwie wyprofilowane, ukształtowane opływowo z łagodnie zaokrąglonymi kształtami naroży, lampy koloru niebieskiego, wbudowane po obu stronach w nakładkę. Każda lampa sygnalizacyjna w technologii LED, z min. 3 modułami LED, po min 6 LED każdy, w obudowie z poliwęglanu . 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu, na masce samochodu. na ścianie tylnej pojazdu , w narożach wyprofilowane dwie lampy koloru niebieskiego ukształtowane opływowo z łagodnie zaokrąglonymi kształtami naroży, wbudowane po obu stronach w barierkę dachu. Każda lampa sygnalizacyjna w technologii LED , w obudowie z poliwęglanu, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie, „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 2.10 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu (bez odłączania urządzeń wymagających stałego zasilania) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 2.11 | Pojazd wyposażony w zintegrowany układ z wyrzutnikiem do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła ~230V, podłączenie zblokowane w jednym gnieździe przyłączeniowym ze złączem do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej, z wtyczką i przewodem o długości min 4m, umieszczonym po lewej stronie. Złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika. Ładowarka zamontowana na samochodzie. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 2.12 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 2.13 | Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dowódcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 2.14 | Pojazd wyposażony w hak holowniczy, przystosowany do ciągnięcia przyczep zgodnie z homologacją podwozia, o masie min. 1 tona i złącza elektryczne. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 2.15 | Ogumienie bliźniacze osi tylnej, dostosowane do różnych warunków atmosferycznych Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu, zamontowane do stałego przewożenia w nadwoziu, ze wspomaganiem wciągania i zdejmowania, z funkcją łatwego zdejmowania i montażu przez jedną osobę. Wyklucza się przewożenie koła na dachu pojazdu i montaż koła pod podwoziem pojazdu W przypadku zamontowania na poszczególnych osiach pojazdu dwóch różnych typów ogumienia (rzeźba bieżnika) wymagane 1 koło zapasowe, po jednym dla każdego z typów ogumienia. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 2.16 | Kolory samochodu: elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym błotniki i zderzaki – w kolorze białym żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium kabina, zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| III. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| 3.1 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu-3,0m. Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję (metalowo-kompozytowa). Wewnętrzne poszycia bocznych skrytek wyłożone anodowaną gładką blachą aluminiową, spody schowków- blachą nierdzewną. Skrytki na bokach pojazdu (w układzie 2+2+1) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3.2 | Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy i bezpieczny dostęp w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej, do sprzętu położonego w górnych partiach schowków, na całej długości zabudowy . Musi być zainstalowany podest otwierany lub wysuwny nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy. Otwarcie i zamknięcie podestów wspomagane systemem teleskopowym | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3.3 | Otwarcie lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3.4 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie, listwy- LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3.5 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu: oświetlenie składające się z lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w kompozytowe balustrady boczne (min. 2szt na stronę) zewnętrzne listwy LED, zamontowane nad żaluzjami, do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe, zapewniające bezpieczeństwo obsługi nadwozia wokół samochodu w czasie akcji ratowniczej. oświetlenie powierzchni dachu typu LED oświetlenia włączane z przedziału autopompy w kabinie musi być zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu zamontowane obrysówki LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3.6 | Szuflady i wysuwane tace powinny automatycznie blokować się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej do 250 mm poza obrys pojazdu, powinny posiadać oznakowanie ostrzegawcze | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3.7 | Półki sprzętowe wykonane w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek-w zależności od potrzeb użytkownika | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3.8 | Schowki wyposażone: w regały, palety wysuwne lub obrotowe: na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy, sprzęt ratowniczy, w zależności od potrzeb i możliwości zamontowania danego sprzętu. Przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu, wykonane w formie przelotowej ,dostępne tak z jednej jak i z drugiej strony nadwozia. Środkowa część o szerokości przelotu min.800mm, wyposażona w półki z regulacją wysokości. Wymagane wykonanie i zamontowanie obrotowych regałów w przednich skrytkach nadwozia po obu stronach, na całą wysokość skrytki, wyposażonych w regulowane półki dostosowane do sprzętu posiadanego przez Zamawiającego | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3.9 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane zamknięcie żaluzji typu rurkowego. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3.10 | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym .Balustrada ochronna boczna -dachu wykonana z materiałów kompozytowych jako część z nadbudową pożarniczą z elementami barierki rurowej , o wysokości min 180 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3.11 | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach minimalnych 1400x460x270 mm, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED, uchwyty na drabinę, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3.12 | Pojazd powinien posiadać drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu, wykonana z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3.13 | Zbiornik wody o pojemności min. 1000 litrów, wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3.14 | Zbiornik wody wyposażony w nasadę W75 umiejscowioną na prawym boku z tyłu pojazdu z zaworem kulowym Nasada umieszczona w zamykanym klapą lub żaluzją schowku bocznym. Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Układ zbiornika wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3.15 | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 100l: wykonany z materiałów odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Agregat niskociśnieniowy wodno-pianowy o wydajności min.300l/min przy ciśnieniu 6 bar zbudowany w oparciu o silnik spalinowy czterosuwowy oraz pompę odśrodkową, ręczny dozownik środka pianotwórczego, linia szybkiego natarcia 30m na zwijadle elektrycznym, prądownica wodno-pianowa PROTEK lub równoważny z dedykowaną nakładką do piany. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3.16 | Układ wodno-pianowy wyposażony w automatyczny lub ręczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do klasy autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3.17 | Instalacja dwóch zraszaczy zamontowana po bokach pojazdu. Instalacja powinna być wyposażona w zawór odcinający dla zraszaczy bocznych. Sterowanie zraszaczami z kabiny kierowcy. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3.18 | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z 2(dwoma) reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o łącznym strumieniu świetlnym min.30 000lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V lub 12V maszt musi posiadać zasilanie 24V z instalacji samochodu i możliwość zasilania z agregatu prądotwórczego 230V wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum 5 metrów. obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 170º - w obie strony sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi. złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu wysunięcie masztu następuje tylko na postoju po zaciągnięciu hamulca postojowego wymagana funkcja automatycznego złożenia masztu po wyłączeniu hamulca postojowego wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu oprócz przewodowego, wymagane jest także, bezprzewodowe (pilotem)sterowanie masztem, obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min 50m) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3.19 | Pojazd musi być wyposażony w kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor przekazujący obraz, kolorowy o przekątnej min 7 cali, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Minimum 2 punktowe załączanie: automatycznie po włączeniu biegu wstecznego lub załączeniu ręcznym na stałą obserwację | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| IV. | WYPOSAŻENIE |  |
| 4.1 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, koło zapasowe. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 4.2 | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych”. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający informuje, że na etapie realizacji zamówienia może dostarczyć wykaz wraz z posiadanym już sprzętem do zamontowania. Montaż sprzętu na koszt wykonawcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 4.3 | Samochód należy doposażyć w: wyciągarkę elektryczną o sile uciągu minimum – 12000lbs sterowana za pomocą pilota przewodowego oraz dodatkowego pilota bezprzewodowego zainstalowanego w łożu stalowym i z przedniej części pojazdu orurowanie przednie wykonane z rury chromowanej tzw. „CANGOOR”, pneumatycznie wysuwany, teleskopowy maszt oświetleniowy sterowany automatycznie (lewo-prawo, góra-dół) z poziomu ziemi wyposażony w najaśnice wykonane w technologii LED o mocy 2x180W gniazdo samo rozłączne do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego 230V manipulator dodatkowy do radiostacji przewoźnej zainstalowany w przedziale pompowym światła do jazdy dziennej- zabezpieczone osłonami ochronnymi pionową paletę obrotową w schowku bocznym Sprzęt i narzędzia ratownicze: Aparat powietrzny typu X-PRO z butlą stalową – 2 szt. Butla stalowa zapasowa do aparatu powietrznego – 2 szt. Latarka kątowa LED ładowana w standardzie EX – 4 szt. Radiostacja nasobna przenośna typu DP2600 – 2 szt. Oznakowanie miejsca zdarzenia w walizce – 1 szt. Zasysacz pianowy W52 model Z-4 – 1 szt. Kurtyna wodna W52 -1 szt. Gaśnica proszkowa ABC 6 kg – 2 szt. Pilarka ratownicza MS461-R – 1szt. Pilarka spalinowa MS201 TC-M – 1 szt. Flary – dyski świetlne LED w walizce – 1 szt. Wciągnik – kilof 1600 kg – 1 szt. Podpory PT200Zw pokrowcu – 1 szt. Łącznik podpór PT1200Z -1 szt. Rozsiewacz sorbentu 20kg – 1 szt. Kamera termowizyjna K45 – szt.1 Drabina nasadkowa aluminiowa 3 przęsłowa – 1 szt. Rejestrator samochodowy MIO – 1 szt. Rękawice do ratownictwa technicznego – 6 par Przyczepka lekka typu Rydwan – 1 szt. Mostki przejazdowe drewniane– 2 szt. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| V. | OZNACZENIE |  |
| 5.1 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy- “OSP + nazwa + herb gminy oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP; + logo instytucji współfinansujących zakup pojazdu. Sposób oznaczenia należy ustalić z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia Samochód powinien posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi samochodu | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| VI. | OGÓLNE |  |
| 6.1 | Minimum jeden punkt serwisowy na terenie województwa podkarpackiego | Należy podać adres serwisu ………………………………………………………………………………………… |

Uwaga !: * niepotrzebne skreślić, a jeżeli dotyczy podać konkretną wielkość lub informację zgodnie z wymaganiami. Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

Zamawiający wymaga spełnienia minimalnych parametrów określonych w w/w załączniku do siwz, ich niespełnienie będzie powodować odrzucenie oferty. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie parametrów samochodu  korzystniejszych niż określone w siwz.

……………………………………………..		……………………………………………..

Miejscowość, data 						podpis Wykonawcy