# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

## ROBOTY ELEKTRYCZNE

Obiekt: Linia napowietrzna oświetlenia ulicznego

w  m-ci Hawłowice,  przy drodze powiatowej

Inwestor : Gmina Pruchnik

37-560 Pruchnik

woj. Podkarpackie

Opracował:

SPIS TREŚCI

| 1. | WSTĘP............................................................................................................................. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Przedmiot ST.................................................................................................................... | 3 |
| 1.2. | Zakres stosowania ST....................................................................................................... | 3 |
| 1.3. | Zakres robót objętych ST.................................................................................................. | 3 |
| 1.4. | Określenia podstawowe.................................................................................................... | 3 |
| 1.5. | Ogólne wymagania dotyczące robót................................................................................. | 3 |
| 2. | MATERIAŁY.................................................................................................................. | 3 |
| 2.1. | Ogólne wymagania dotyczące materiałów....................................................................... | 3 |
| 2.2. | Materiały użyte do realizacji............................................................................................. | 4 |
| 3. | SPRZĘT........................................................................................................................... | 5 |
| 3.1. | Rodzaj stosowanego sprzętu............................................................................................. | 5 |
| 4. | TRANSPORT.................................................................................................................. | 5 |
| 4.1. | Ogólne wymagania........................................................................................................... | 5 |
| 4.2. | Rodzaj stosowanych środków transportowych................................................................. | 5 |
| 5. | WYKONANIE ROBÓT................................................................................................. | 6 |
| 5.1. | Ogólne wymagania........................................................................................................... | 6 |
| 5.2. | Linie napowietrzne nn -................................................................................................... | 6 |
| 5.3. | Złącza sterowniczo-pomiarowe SO.................................................................................. | 6 |
| 5.4. | Oświetlenie...................................................................................................................... | 7 |
| 5.5. | Ochrona od porażeń.......................................................................................................... | 7 |
| 5.6. | Ochrona przepięciowa...................................................................................................... | 7 |
| 5.7. | Automatyka i sterowanie................................................................................................. | 7 |
| 6. | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT................................................................................. | 8 |
| 6.1. | Badania linii napowietrznej nn......................................................................................... | 8 |
| 6.2. | Badania rozdzielnic........................................................................................................... | 8 |
| 6.3. | Zasady postępowania w wadliwie wykonanymi robotami............................................... | 8 |
| 7. | OBMIAR ROBÓT.......................................................................................................... | 8 |
| 7.1. | Ogólne wymagania........................................................................................................... | 8 |
| 8. | ODBIÓR ROBÓT........................................................................................................... | 9 |
| 8.1. | Ogólne wymagania........................................................................................................... | 9 |
| 8.2. | Rodzaje odbiorów robót.................................................................................................... | 9 |
| 8.3. | Odbiór końcowy................................................................................................................ | 9 |
| 8.4. | Odbiór ostateczny............................................................................................................. | 9 |
| 9. | PODSTAWA PŁATNOŚCI........................................................................................... | 9 |
| 9.1. | Ogólne zasady płatności................................................................................................... | 9 |
| 10. | PRZEPISY ZWIĄZANE................................................................................................ | 10 |
| 10.1. | Akty prawne...................................................................................................................... | 10 |
| 10.2. | Normy............................................................................................................................... | 10 |
| 10.3. | Inne dokumenty................................................................................................................ | 12 |
| 10.4. | Normy Unii Europejskiej przyjęte do powszechnego stosowania w Polsce.................... | 12 |

1. WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna  "Roboty elektryczne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania             i odbioru robót elektrycznych, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania  "Linia napowietrzna oświetlenia drogowego w Hawłowice".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót określonych w Dokumentacji Projektowej stanowiącej część dokumentów przetargowych -opis techniczny oraz rysunki obejmują:

-  budowę linii napowietrznej niskiego napięcia ( nn )

-  przebudowa ist. układu sterowniczo-pomiarowego

-  montaż opraw oświetlenia ulicznego

-  ochrony od porażeń

-  ochrony przepięciowej

wraz z rozruchem i przekazaniem obiektu do eksploatacji.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

1. 5. 1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

1)   dokumentacje projektową określoną w p. 1.3

2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę

3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego       dla umożliwienia prowadzenia robót

1. 5. 2 Dokumenty budowy

Dziennik budowy - prowadzony przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót.

2. MATERIAŁY

2. 1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za pozyskiwanie materiałów gwarantujących wysoką jakość i ich składowania zgodnie z obowiązującymi normami. Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych i powinny posiadać atest wytwórcy.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.2. Materiały użyte do realizacji.

Materiały użyte do realizacji robót określono w pkt.1.3 obejmują :

Przewody elektroenergetyczne do 1 kV typu AsXSn –odpowiadające standardom określony przez WT-92/K-396. - należy zwrócić uwagę na zgodność rozdzielnic z Projektem Technicznym, parametrami jakościowymi

i technicznymi uwzględnionymi w Przedmiarze Robót

Przewody instalacyjne do 1 kV – odpowiadające standardom określonym przez PN-87/E-90054. - należy zwrócić uwagę na zgodność rozdzielnic z Projektem Technicznym, parametrami jakościowymi

i technicznymi uwzględnionymi w Przedmiarze Robót

Konstrukcje wsporcze- odpowiadające standardom określonym przez PN-70/H-93203 – zabezpieczone  przed korozją przez cynkowanie ogniowe zgodnie z normą PN-93/E-04500. Wszystkie elementy złączne śruby, nakrętki używane do montażu konstrukcji zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie ogniowe. - należy zwrócić uwagę na zgodność rozdzielnic z Projektem Technicznym, parametrami jakościowymi  i technicznymi uwzględnionymi w Przedmiarze Robót

Żerdzie wsporcze betonowe – wirowane  odpowiadające standardom określonym przez AT-15-3690/99

i typu ŻN. - należy zwrócić uwagę na zgodność rozdzielnic z Projektem Technicznym, parametrami jakościowymi  i technicznymi uwzględnionymi w Przedmiarze Robót

Rury osłonowe – odpowiadające standardom określonym przez PN-74/C-89200

Rury osłonowe do układania na powietrzu i w przepustach w ścianie, na uchwytach – rury pełnościenne, zabezpieczone przed wpływem promieni ultrafioletowych, z kielichem lub złączkami. Zalecany materiał – polietylen wysokiej gęstości (PEHD). Grubość ścianek – rura (75mm – 7mm. Do rur należy używać uchwytów odpowiednich do podłoża i średnicy rury.

Oprawy oświetleniowe i źródła światła- odpowiadające standardom określonym przez EN 60598. - należy zwrócić uwagę na zgodność rozdzielnic z Projektem Technicznym, parametrami jakościowymi  i technicznymi uwzględnionymi w Przedmiarze Robót

Bednarka, drut stalowy, konstrukcje wsporcze – odpowiadające standardom określonym

przez PN-70/H-93203(33)

Taśmy stalowe powinny być dostarczane w kręgach, bez załamań lub innych uszkodzeń mechanicznych.

Materiały stalowe przeznaczone do wykonywania instalacji uziemiających i odgromowych oraz konstrukcji wsporczych powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie.

Powłoka ochronna powinna być na całej powierzchni materiału jednolita i bez uszkodzeń.

Pręty, taśmy i linki powinny być przed montażem wyprostowane za pomocą wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego oraz nie powinny posiadać ostrych krawędzi.

Rozdzielnice niskiego napięcia / szafka sterowniczo-pomiarowa/ – odpowiadające standardom określonym przez PN-IEC 60439 ; PN-92/E-81106

- należy zwrócić uwagę na zgodność rozdzielnic z Projektem Technicznym, parametrami jakościowymi

i technicznymi uwzględnionymi w Przedmiarze Robót.

Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno być dostosowane do napięcia znamionowego instalacji (230VAC).

Rozdzielnice należy montować do podłoża w sposób trwały i pewny, uniemożliwiający zmianę położenia podczas pracy.  Rozdzielnice powinny posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnicy.

Należy na rozdzielnicy umieścić oznakowanie ostrzegawcze przed porażeniem prądem elektrycznym.

Wraz z rozdzielnicami producent winien dostarczyć kartę gwarancyjną urządzenia, oświadczenie o zgodności z normą jw., protokoły i świadectwa badań zgodnie z normą jw. oraz aktualny schemat elektryczny rozdzielnicy zawieszony w kieszeni na drzwiczkach – jest to jednym z warunków zgody na montaż urządzenia w obiekcie.

Przed montażem rozdzielnic powinny zostać one zaakceptowane przez przedstawicieli Zlecającego.

Osprzęt instalacyjny odpowiadające standardom określonym przez PN-IEC 60364-5-537 (16)

- należy zwrócić uwagę na zgodność osprzętu z Projektem Technicznym, parametrami jakościowymi

i technicznymi uwzględnionymi w Przedmiarze Robót. Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno być dostosowane do napięcia znamionowego instalacji (230VAC).

Osprzęt dostarczony przez Wykonawcę będzie zapewniał poprawną oraz bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w obiekcie, powinien być dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek oraz uchwytów stosowanych podczas robót.

3. SPRZĘT

3.1. Rodzaj stosowanego sprzętu

Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu:

- żuraw samochodowy 5-6 t

- samochód dostawczy 3t

- spawarka transformatorowa 500A

- wibromłot elektryczny lub spalinowy 4,5 kW

- koparka,

- sprzęt elektromechaniczny w odpowiedniej ilości

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania

Ponadto należy zwrócić szczególna uwagę na transport rozdzielni oraz aparatów z częściami ruchomymi, powinny one być zabezpieczone we właściwy sposób, lub zdemontowane na czas transportu.

W szczególności nie należy umieszczać w rozdzielnicach wkładek bezpiecznikowych, liczników i urządzeń pomiarowych wskazówkowych, aparatów o znacznym ciężarze, w stosunku do których zachodzi możliwość zmiany położenia podczas transportu.

Należy także w sposób pewny zabezpieczyć powłoki pokryte warstwami antykorozyjnymi przed możliwości uszkodzenia.

Po dostarczeniu materiałów i urządzeń na teren budowy należy sprawdzić je pod względem kompletności i uszkodzeń mechanicznych.

Oprawy należy skompletować i sprawdzić pod względem mechanicznym i elektrycznym.

4.2. Rodzaj stosowanych środków transportowych

Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportowych

- samochód dostawczy 3t

- ciągnik siodłowy z naczepą 16t

- samochód skrzyniowy do 6 t

- przyczepa dłużycowa

- przyczepa do przewozu kabli

- podnośnik samochodowy koszowy

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne wymagania

Wszystkie roboty zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich  Norm  a w szczególności:

- PN-E-05100-1 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i Budowa.

- PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Poszczególne elementy linii i instalacji  powinny być wykonane zgodnie z kartami katalogowymi odpowiednich albumów projektowych wyszczególnionych w Projekcie Wykonawczym a w szczególności:

-  Katalog  linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami  samonośnymi o powłoce z polietylenu

usieciowanego o przekrojach 25-120 mm2  na żerdziach wirowanych i ŻN,  LnNi-ENSTO, Poznań, Marzec

2004

Roboty elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające aktualne uprawnienia wydane w tym celu przez odpowiednią jednostkę (SEP, OIGE).

Roboty elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające aktualne uprawnienia wydane w tym celu przez odpowiednią jednostkę.

5.2. Linie napowietrzne  nn

Zakres robót obejmuje :

- linię napowietrzną oświetlenia ulicznego nn podwieszaną na ist. słupach linii nn

5.2.1. Wykonanie linii napowietrznej

Projektowaną linię należy wykonać przewodem AsXSn 2x25 zawieszonym na istniejących żerdziach ŻN-10, E-10,5. Projektowane słupy należy posadowić w miejsce istniejących. Słupy mocne  projektowanej linii wykonać w oparciu o żerdzie wirowane typu E 10,5/4,3. Słupy przelotowe i narożne wykonać w oparciu o żerdzie pojedyncze typu  ŻN-10. Ustoje dobrano dla gruntu średniego. Słupy przelotowe - typ U-1, słupy krańcowe - typ UP-4, słupy narożne - typ  U-3. Przewód AsXSn 2x25 zawiesić z naprężeniem 60 MPa za pomocą haków wieszakowych  M16x220 oraz uchwytów odciągowych  SO 117.225, przelotowo-narożnych SO 130.

5.3. Złącza sterowniczo-pomiarowe SO

Ogólne wymagania.

Wykonawca wyposaży ist. rozdzielnicę stacyjną w rozłącznik S301 25B.

5.4. Oświetlenie

Ogólne wymagania.

Przed instalacją należy sprawdzić czy warunki środowiskowe odpowiadają wymogom zawartym w instrukcji producenta urządzenia.

Wraz ze słupami i oprawami producent winien dostarczyć kartę gwarancyjną.

5.4.1. Słupy oświetleniowe.

Słupy oświetleniowe betonowe w/g linii napowietrznej nn.

Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru

zgodnie z PN/E-05100-1;.

Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.

5.4.2. Oprawy i źródła światła

Dla oświetlenia terenu zastosowano oprawy i źródła światła przeznaczone do oświetlania terenów zewnętrznych spełniające wymagania Przepisów Budowy Urządzeń Energetycznych (46) .

Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz oddawanie barw, zastosowano wysokoprężne lampy sodowe.

Oprawy charakteryzują się szerokim rozsyłem światła, zamkniętą konstrukcją o stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP65, komory osprzetu IP 43 i klasą ochronności II.

Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych.

Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5oC i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach.

5.4.3. Skrzynki bezpiecznikowe

Skrzynki bezpiecznikowe zgodnie z dokumentacją projektową powinny posiadać wkładki nadprądowe szybkie B6A. skrzynki bezpiecznikowe izolowane przystosowane do montażu na liniach izolowanych.

5.5. Ochrona od porażeń.

Ochronę winna być zrealizowano w oparciu o PN-IEC 60364-4-41 (3).

W całej linii zastosowano system sieci TN-C.

Ochronę przed dotykiem pośrednim winno zapewniać samoczynne wyłączenie instalacji przez bezpieczniki.

Czas wyłączenia obwodów instalacji nie przekracza 5 s .

Ze względów opisanych w projekcie wykonawczym dopuszcza się niestosowanie uziemień ochronnych przy słupach, na których są zamontowane  oprawy ośw. II klasy ochronności. Decyzje o stosowaniu lub nie uziemień ochronnych podejmie inwestor.

5.6. Ochrona przepięciowa

Jako ochronę od przepięć atmosferycznych  oraz przepięć łączeniowych zastosowano odgromniki napowietrzne Uogr < 5 kV . Przy słupach z odgromnikami wykonać uziemiania odgromowe R<=10 Omów.

5.7. Automatyka i sterowanie

Sterowanie oświetleniem wykonane jest :

- sterowanie ręczne miejscowe,

- sterowanie automatyczne (ze sterownika),

Sterowanie miejscowe oparte jest na przyciskach znajdujących się w zestawie sterowniczym.

Sterowanie automatyczne  oparte jest na ist. sterowniku rocznym z wbudowaną tabela wschodów

i zachodów słońca .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania kontroli jakości podano w  „Wymaganiach ogólnych” .

Wszystkie badania i pomiary zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej ST, odpowiednich Polskich Norm oraz „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych” – Część V – Instalacje elektryczne oraz wymaganiami inwestora.

Badania i pomiary mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające aktualne uprawnienia wydane w tym celu przez odpowiednią jednostkę (Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Okręgowy Inspektorat GE)zgodnie z  PN-IEC 60364-6-61(20);PN/E-04700;1998(42)

Właściwe badania odbiorcze powinny być poprzedzone:

- szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, sprawdzenia zgodności montażu, wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcjami fabrycznymi,

- sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działania aparatów i układów,

- usunięciem zauważonych usterek i braków,

- przeprowadzeniem regulacji aparatów i układów.

6.1 Badania linii napowietrznej nn.

Po wykonaniu linii napowietrznej  przeprowadzić badania i pomiary , w zakres tych prób wchodzą:

- sprawdzenie trasy linii napowietrznej ,

- pomiar rezystancji izolacji poszczególnych obwodów metodą techniczną

- pomiar rezystancji uziemień.

- sprawdzenie opraw oświetleniowych

- sprawdzenie nastaw automatyki

- kompletność protokółów odbiorczych i dokumentacji powykonawczej

6.2 Badania rozdzielnic.

- zgodność z projektem technicznym

- kompletność protokółów odbiorczych i dokumentacji powykonawczej

6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zastaną wbudowane lub zastosowane , to na polecenie inwestora Wykonawca wymieni je na właściwe , na własny koszt.

Wszystkie roboty , które wykazują większe odchylenia cech od określonych w ST powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inwestor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne wymagania

Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.

Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiaru na poszczególnych robotach /obiektach/ są:

- m dla wykonanej linii napowietrznej

- szt. dla wykonanych słupów oświetleniowych

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne wymagania

Zasady odbiorów robót określa umowa.

8.2. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegające następnym etapom odbioru, dokonywanym przez  Inwestora przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

- przejęcie odcinka lub części robót,

- przejęcie końcowe,

- przejęcie ostateczne.

Odbiory częściowe (w ramach Przejęcia Częściowego) oraz robót zanikających i ulegających zakryciu należy przeprowadzać w celu sprawdzenia zgodności wykonania z dokumentacją oraz obowiązującymi normami i przepisami.

8.3. Przejecie końcowe

Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spisują protokół końcowy co jest podstawą odbioru robót.

8.4. Przejęcie ostateczne

Zakończenie prac przez Wykonawcę zgodnie z istniejącą specyfikacją techniczną ST i akceptację przez Inwestora. Spisanie protokołu zakończenia prac i przekazanie do eksploatacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne zasady płatności.

Zasady płatności i ich fakturowanie za wykonanie robót określa umowa.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Akty prawne

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. nr 55 z 1993 r., poz. 251).

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 55 z 1993 r., poz. 248; 
Dz. U. nr 43 z 1997r., poz. 272; Dz. U. nr 121 z 1997r., poz. 770; Dz. U. nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 120 z 2000r., poz. 1268; Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 106 
z 2000r., poz. 1126; Dz. U. nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r., poz. 1268; Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997 r., 
poz. 348; Dz. U. nr 158 z 1997 r., poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998 r., poz. 594; Dz. U. 
nr 106 z 1998 r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998 r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999 r., poz. 980; Dz. U. nr 91 z 1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U. nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555; Dz. U. nr 103 z 2000r., poz. 1099).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001r., w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. nr 38 z 2001r., poz. 456).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. nr 15z 1999 r. poz. 140; Dz. U. nr 44 z 1999r.,  poz. 434; Dz. U. nr 16 z 2000r., poz. 214).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r., 
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z 1999r., poz. 836).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000r., w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców              (Dz. U. nr 85 z 2000r., poz. 957).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r., poz. 187).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912).

10.2. Normy

| (1) | PN-IEC 60364-1 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. |
| --- | --- | --- |
| (2) | PN-IEC 60364-3 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. |
| (3) | PN-IEC 60364-4-41 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. |
| (4) | PN-IEC 60364-4-43 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. |
| (5) | PN-IEC 60364-4-443 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. |
| (6) | PN-IEC 60364-4-444 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. |
| (7) | PN-IEC 60364-4-46 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. |
| (8) | PN-IEC 60364-4-47 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. |
| (9) | PN-IEC 60364-4-473 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. |
| (10) | PN-IEC 60364-4-481 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. |
| (11) | PN-IEC 60364-4-482 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. |
| (12) | PN-IEC 60364-5-51 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. |
| (13) | PN-IEC 60364-5-52 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. |
| (14) | PN-IEC 60364-5-523 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. |
| (15) | PN-IEC 60364-5-53 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. |
| (16) | PN-IEC 60364-5-537 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. |
| (17) | PN-IEC 60364-5-54 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. |
| (18) | PN-IEC 60364-5-548 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych. |
| (19) | PN-IEC 60364-5-56 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. |
| (20) | PN-IEC 60364-6-61 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. |
| (21) | PN-IEC 60364-7-704 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. |
| (22) | PN-IEC 60364-7-706 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. |

| (23) | PN-IEC 60364-7-707 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. |
| --- | --- | --- |
| (24) | PN-IEC 60050-826 | Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. |
| (25) | PN-90/E-05023 | Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. |
| (26) | PN-92/E-05031 | Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektryczny. |
| (27) | PN-92/E-08106 | Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) |
| (28) | PN-93/E -90401 | Kable elektroenergetyczne 0,6/1kV |
| (29) | PN-93/E -90403 | Kable elektroenergetyczne sygnalizacyjne 0,6/1kV |
| (30) | PN-IEC1089 | Przewody elektroenergetyczne stalowo-aluminiowe , gołe. |
| (31) | ITB :AT-15-3690/99 | Słupy strunobetonowe z żerdzi wirowanych. |
| (32) | PN-74/C-89200 | Rury osłonowe z polietylenu wysokiej gęstości. |
| (33) | PN-70/H-93203 | Kształtowniki stalowe. |
| (34) | PN-IEC 60664-1:1998 | Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania. |
| (35) | PN-E-05100-1:1998 | Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. |
| (36) | PN-76/E-05125 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. |
| (37) | PN-84/E-02033 | Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. |
| (38) | PN-/E-05003 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. |
| (39) | PN-IEC 61312-1:2001 | Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. |
| (40) | PN-IEC 61024-1:2001 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. |
| (41) | PN-IEC 61024-1-1:2001 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. |
| (42) | PN-E-04700:1998 | Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych |
| (43) | PN-IEC 60439 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. |
| (44) | PN-90/E-05023 | Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.) |

10.3. Inne dokumenty

| (45) | „Warunki Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych” – Część V – Instalacje elektryczne – wyd. COBR Elektromontaż |
| --- | --- |
| (46) | Przepisy Budowy Urządzeń Energetycznych |

10.4. Normy Unii Europejskiej przyjęte do powszechnego stosowania w Polsce

| (50) | IEC 60228:1978, | Conductors of insulated cables |
| --- | --- | --- |
| (51) | IEC 60287(all parts), | Electric cables – Calculation of the current rating |
| (52) | IEC 60364-4-41:1992, | Electrical installations of buildings – Part 4: Protection for safety – Chapter 41: Protection against electric shock |
| (53) | IEC 60364-4-42:1980, | Electrical installations of buildings – Part 4: Protection for safety – Chapter 42: Protection against thermal effects |
| (54) | IEC 60364-4-43:1977, | Electrical installations of buildings – Part 4: Protection for safety – Chapter 43: Protection against overcurrent |
| (55) | IEC 60364-5-52:1993, | Electrical installations of buildings – Part 5: Selection and erection of electrical equipment – Chapter 52: Wiring system |