| Inwestor: Gmina Pruchnik 37-560 Pruchnik ul Rynek 1 |  |
| --- | --- |

Przedmiar robót

Kod CPV: 45252000-8

Data Oprac.: 16-07-2009

Nazwa budowy: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Hawłowicach

Adres budowy: Hawłowice gm. Pruchnik

Obiekt: SUW Hawłowice

Tytuł / Rodzaj robót: Roboty montażowe

| Sporządził: | Sprawdził: |
| --- | --- |

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Stacja uzdatniania wody w Hawłowicach |  |  |  |  |
| 1 |  | Roboty instalacji technologicznych |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 11 0207-010-020 | Analogia - Filtry beztłokowe np. Filtomat model 104C 100mm, Q=80m3/h średn. 420, 25 mikronów AMID | 3,00 | szt |  |  |
| 2 | KNNR 4 0144-100-090 | Analogia - Zbiorniki hydroforowe o pojemności 4000 dm3 z wodowskazem z modyfikowaną dennica górną (5 wlotów x mufa 50mm ) | 1,00 | kpl |  |  |
| 3 | KNNR 4 0141-010-090 | Analogia - Dostawa i montaż urządzenia zmiękczajacego wodę np. Turbuflow model 100900 4 cal -100mm Q = 900dm3/min L = 502mm | 2,00 | kpl |  |  |
| 4 | KNNR 4 0130-06020-020 | Analogia - Dysze napowietrzająco-rozpylające 50mm np. Erida | 10,00 | szt |  |  |
| 5 | (AW) AW 0 | Dostawa filtru beztłokowego np. Filtomat model 104C | 3,00 | szt |  |  |
| 6 | (AW) AW 0 | Dostawa zbiornika hydroforowego (areatora) z modyfikowaną dennica górną dn 1400mm poj. 4000dm3 | 1,00 | szt |  |  |
| 7 | KNNR N004 0521-11-020 | Przepustnica odcinająca typ np. Uranie o średnicy nominalnej 150 mm z napędem ręcznym dźwigniowym , np. DANFOSS | 4,00 | szt |  |  |
| 8 | KNNR N004 0521-09-020 | Przepustnica odcinająca typ Uranie o średnicy nominalnej 100 mm z napędem ręcznym dźwigniowym , np. DANFOSS | 4,00 | szt |  |  |
| 9 | KNNR N004 0521-11-020 | Zawór zwrotny międzykołnierzowy typ 615 o średnicy nominalnej 150 mm , np. DANFOSS | 2,00 | szt |  |  |
| 10 | KNNR 4 0130-06010-020 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 50 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych | 1,00 | szt |  |  |
| 11 | KNNR N004 0130-03-020 | Zawory kulowe , gwint. o średnicy nominalnej 25 mm | 1,00 | szt |  |  |
| 12 | KNNR 4 0130-02010-020 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm | 1,00 | szt |  |  |
| 13 | KNNR 4 0130-01010-020 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych | 9,00 | szt |  |  |
| 14 | KNNR N004 0130-0202-020 | Zawory zwrotne , gwint. o średnicy nominalnej 20 mm , np. GUDEOPOL | 2,00 | szt |  |  |
| 15 | KNNR 4 0135-010-020 | Zawory czerpalne (probiercze) o średnicy nominalnej 15 mm | 6,00 | szt |  |  |
| 16 | KNNR 4 0531-020-020 | Manometr 0-0,6MPa | 6,00 | szt |  |  |
| 17 | KNNR 4 0108-090-040 | Analogia - Rurociągi o średnicy nominalnej 150 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach | 14,00 | m |  |  |
| 18 | KNNR 4 0108-090-040 | Rurociągi o średnicy nominalnej 100 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach | 12,00 | m |  |  |
| 19 | KNNR 4 0108-060-040 | Rurociągi o średnicy nominalnej 50 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach | 10,00 | m |  |  |
| 20 | KNNR 4 0108-020-040 | Rurociągi o średnicy nominalnej 20 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych | 15,00 | m |  |  |
| 21 | KNNR 4 0108-010-040 | Rurociągi o średnicy nominalnej 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, | 5,00 | m |  |  |
| 22 | KNR 2-05W 0208-04-034 | Analogia - Dostawa i montaż konstrukcji stalowej podparć wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, | 0,15 | t |  |  |
| 23 | KNNR 4 1702-020-020 | Analogia - włączenie w istniejącą instalację | 3,00 | szt |  |  |
| 24 | KNNR 4 2211-060-221 | Połączenia kołnierzowe na rurociągach o średnicy nominalnej 150 mm,dla ciśnień 0,6 MPa | 13,00 | podłącz. |  |  |
| 25 | KNNR 4 2211-040-221 | Połączenia kołnierzowe na rurociągach o średnicy nominalnej 100 mm,dla ciśnień 0,6 MPa | 22,00 | podłącz. |  |  |
| 26 | KNR 2-28 0212-01-034 | Analogia - Wyjęcie złoża ze zbiornika i płukanie zbiornika | 5,84 | t |  |  |
| 27 | KNR 4-02W 0133-01-020 | Wymiana dysz filtracyjnych w odżelaziaczach | 16,00 | szt |  |  |
| 28 | Kalk własna-034 | Warstwa filtracyjna - żwirek kwarcowy o granulacji 0,5-0,8mm , gr. 1,54m3 odżelaziacze , np. DYNAMIK FILTR | 2,77 | t |  |  |
| 29 | Kalk własna-034 | Warstwa filtracyjna - żwirek kwarcowy o granulacji 0,5-0,8mm , gr. 0,62m3 odmanganiacze, np. DYNAMIK FILTR | 1,11 | t |  |  |
| 30 | Kalk własna-034 | Złoże odmanganiające BIRM gr. 0,30m , 0,92m3 np. BWT | 1,96 | t |  |  |
| 31 | (AW) AW 0 | Aktywacja złoża w odmanganiaczach | 1,00 | kpl |  |  |
| 32 | KNR 2-28 0212-03-034 | Płukanie złoża wodą po uaktywnieniu | 12,20 | t |  |  |
| 33 | KNNR Wacetob 11 0207-01-020 | Analogia - Płukanie aeratora | 2,00 | szt |  |  |
| 34 | KNNR 4 0 | Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowych | 1,00 | kpl |  |  |
| 35 | (AW) AW 0 | Próby szczelności i rozruch technologiczny | 1,00 | kpl |  |  |
| 36 | (AW) AW 0 | Przeszkolenie pracowników | 1,00 | kpl |  |  |
| 37 | (AW) AW 0 | Zestaw do analiz labolatoryjnych (ozn. żelaza, manganu, amoniaku, tlenu , twardości węglanowej) np. Merck | 1,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Roboty towarzyszące |  |  |  |  |
| 38 | (AW) AW 0 | Tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna - węzły | 1,00 | kpl |  |  |
| 39 | KNNR 1 0210-030-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV | 14,18 | m3 |  |  |
| 40 | KNNR 1 0307-020-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV | 1,58 | m3 |  |  |
| 41 | KNNR 1 0408-010-060 | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi | 15,76 | m3 |  |  |
| 42 | KNNR 1 0214-02-060 | Analogia - Zasypanie wykopów koparką | 14,18 | m3 |  |  |
| 43 | KNNR 1 0318-030-060 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-III | 1,58 | m3 |  |  |
| 44 | KNR 4-01I 0209-03-050 | Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego | 0,18 | m2 |  |  |
| 45 | (AW) Kalk własna-020 | Montaż tuleji ochronnych | 1,00 | szt |  |  |
| 46 | KNR 4-01 0206-04-020 | Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,2 m2 przy głębokości ponad 10 cm ścianach | 1,00 | szt |  |  |
| 47 | KNR 4-01 0212-01-060 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - posadzki | 0,61 | m3 |  |  |
| 48 | KNR 2-02 1102-01-050 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. | 4,00 | m2 |  |  |
| 49 | KNR 2-02 1102-03-050 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. | 16,00 | m2 |  |  |
| 50 | KNNR 2 1203-010-050 | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach do 15x15 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną | 4,50 | m2 |  |  |
| 51 | KNNR 3 0604-01-050 | Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem gaszonym,o powierzchni do 5 m2 | 1,50 | m2 |  |  |
| 52 | KNR 2 02I 1505-01-050 | Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną - ściany | 158,32 | m2 |  |  |
| 53 | KNR 2 02I 1506-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi tynków gładkich wewnętrznych | 110,04 | m2 |  |  |
| 54 | KNR 2-15W 0216-03-020 | Wpusty o średnicy 100 mm | 3,00 | szt |  |  |
| 55 | KNR 2-15W 0203-05-040 | Analogia- Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 200mm o połączeniach wciskowych | 18,00 | m |  |  |
| 56 | KNR 2-15W 0211-03-179 | Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych | 3,00 | podejśc. |  |  |
| 57 | KNNR 4 1417-02010-020 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425mm.Zamknięcie rurą teleskopową,kineta studzienki z PP-typ I | 1,00 | szt |  |  |
| 58 | (AW) AW 0 | Montaż rury teleskopowej zakończonej włazem żeliwnym A15 | 1,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |